## Slide 1
成员：林依灵、刘彬慧、王之毅
日期：2024年9月28日
基于马尔可夫决策与抽样检测概率分布的
企业最优生产决策

## Slide 2
1
2
3
4
模型分析
模型建立
模型求解
结果分析
目录
CONTEXT

## Slide 3
问题1——模型分析
问题分析
假设抽样结果为正态分布
超过拒收，不超过接收
单尾检验
95%信度下右尾检测的标准正态分布图
90%信度下左尾检测的标准正态分布图
确定信度条件
估计误差，置信区间
Notes: 字体大小统一
考虑到企业实际生产大量的零配件，批量数和抽样数都足够大
理论次品率= 供应商标称值
Zα 是数据点在标准正态分布中，距离均值的标准差
E 是估计误差

## Slide 4
问题1——模型求解

## Slide 5
问题2——模型分析
模型简化
不合格产品检验问题：合并“顾客检测”与“企业检测”，选择预期费用更少的检测方案作为实际检测方式：
顾客检测费用 = 调换损失 × 成品次品率
检测费用 = min{检测成本, 顾客检测费用}
不合格产品退换问题：转变为“顾客检测”考虑。
不合格产品拆解问题：由先前生产决策，预先判断是否拆解：
Notes: 探究性方案：为了挖掘……，进行了……尝试，得到符合模型使用条件（情境）的结论
简化成一两句 只放结论 能合并就合并
企业不合格产品退换问题：
企业对于不合格产品需要进行调换；而本模型将调换过程简化，只考虑次品损失而无需考虑给顾客更换新产品的后续质量问题。
此外，本模型以单个产品的预期收益（方案一、二）与成功售出一件合格品的代价（方案三）为决策好坏的评判标准，并不涉及换货所得的新产品（我们将其转化为“新交易”），因而可以对模型作此简化。
不合格产品检验问题：
不合格产品可能由企业检验出，也有可能在流入市场后被顾客退回，可以视为付出调换损失作为检测费用的“顾客检测”方式。本模型直接选取两种方式中预期损失更小的方案，减少对于检测方式选择的考虑。
顾客检测费用 = 调换损失 × 成品次品率
检测费用 = min{检测成本, 顾客检测费用}
不合格产品拆解问题：
基于先前生产步骤（对于零配件的检测），可以计算不合格产品零配件次品率的后验概率，以此确定拆解后零配件的“价值”，预先判断是否应当对次品进行拆解。
（在方案一、二中仍然进行计算；在方案三中预先确定是否拆解。）
当上述成品拆解决策的判断不等式成立时，对不合格产品进行拆解的期望收益更大。

## Slide 6
问题2——模型分析
1. 标记零配件的检测状态：若零配件在组装成成品之前已经过检测，那么拆解后无需再进行检测，且知晓其一定合格。
2. 不标记零配件的检测状态：不考虑被拆解不合格的生产过程，不记录组装前零配件的检测状态，对于拆解不合格品得到的零配件设置统一后验概率。
Notes: 评阅要点：
同时需要注意的是对于次品，拆下来的零件如果已经检测过的话，就不需要再检测。(方案二)
拆下来的零件如果没有检测过，或者假设不记录检测结果，则需要重新计算拆下来的零件为次品的条件概率。
从零部件管理难度、成本等现实可行性角度对比拉踩
简化→关键词，不要完整句子
对于次品经过拆解后得到的零配件，根据不同方案的需求，我们分别考虑是否标记检测状态的情况：
1. 标记零配件的检测状态：若零配件在组装成成品之前已经过检测，那么拆解后无需再进行检测，且知晓其一定合格。
2. 不标记零配件的检测状态：不考虑被拆解不合格的生产过程，不记录组装前零配件的检测状态，对于拆解不合格品得到的零配件设置统一后验概率。
方案一并不考虑拆解问题，因此不做讨论；
方案二中标记零配件的检测状态，避免对合格零配件进行重复检测；
方案三中不标记零配件的检测状态，将所有不合格品统一处理，控制模型中状态节点数目，更加贴近现实中的企业生产过程，降低管理难度和成本。

## Slide 7
问题2——探究性方案
探究性方案一
探究性方案二
 | 零配件1是否检测 | 零配件2是否检测 | 成品是否检测 | 不合格品是否拆解
第一轮 | 考虑 | 考虑 | 考虑 | 由拆解决策不等式确定
第二轮 | 第一轮拆解且 第一轮未检测 则检测 | 第一轮拆解且 第一轮未检测 则检测 | 第一轮选择拆解 则考虑 | 不拆解
只需考虑 一轮 | 零配件1是否检测 | 零配件2是否检测 | 成品是否检测 | 不合格品是否拆解
 | 考虑 | 考虑 | 考虑 | 不考虑
Notes: 最大的特色： 方案一：不考虑拆解
方案二：拆解问题由拆解决策不等式确定；且两轮中一定对每个零配件都进行检测

## Slide 8
问题2——探究性方案
探究性方案一
零配件1的合格率
零配件2的合格率
成品实际的次品率
成品实际的合格率
总检测成本
预期收益
预期收益差值

## Slide 9
问题2——探究性方案
探究性方案一

## Slide 10
成品实际的合格率
总检测成本
预期收益差值
问题2——探究性方案
探究性方案二

## Slide 11
问题2——探究性方案
探究性方案二

## Slide 12
问题2——模型建立
我们考虑使用马尔可夫模型：
1. 根据生产过程中零配件的购买、检测过程，定义多个状态节点Si,j ，表示零件所有可能状态。
2. 对于每个状态定义可行动作A与相应代价R，并计算动作代价矩阵。
3. 考虑不合格零配件第一次拆解后次品率的后验概率；但不考虑多于两次的拆解（沿用相应生产步骤后初次拆解的次品率）。
4. 以“售出”状态作为迭代出口，并设定相应代价为售价的相反数。
零配件购买与检测成本已确定
生产过程几乎无耦合
生产过程可划分为多个生产节点
生产节点的迁移代价不依赖于其它节点
Notes: 基于马尔可夫决策过程与贝尔曼方程的最优决策模型
简单提一下模型、和问题的关系 论文p14 （马尔可夫决策过程中，哪些是真的满足性质、哪些是做了近似）

## Slide 13
问题2——模型建立
零配件购买与检测成本已确定，且生产过程几乎无耦合，可划分为多个生产节点，且每个生产节点的迁移代价不依赖与其它节点。
我们考虑使用马尔可夫模型：
1. 根据生产过程中零配件的购买、检测过程，定义多个状态节点Si,j ，表示零件所有可能状态。
2. 对于每个状态定义可行动作A与相应代价R，并计算动作代价矩阵。
3. 考虑不合格零配件第一次拆解后次品率的后验概率；但不考虑多于两次的拆解（沿用相应生产步骤后初次拆解的次品率）。
4. 以“售出”状态作为迭代出口，并设定相应代价为售价的相反数。
Notes: 基于马尔可夫决策过程与贝尔曼方程的最优决策模型
简单提一下模型、和问题的关系 论文p14 （马尔可夫决策过程中，哪些是真的满足性质、哪些是做了近似）

## Slide 14
问题2——模型建立
零配件购买与检测成本已确定，且生产过程几乎无耦合，可划分为多个生产结点，且每个生产节点的迁移代价不依赖与其它结点。
我们考虑使用马尔可夫模型：
1. 基于对模型的简化，根据生产过程中零配件的购买、检测过程，对于不同生产决策，定义多个状态节点Si,j ，表现出所有可能的零件状态。
2. 对于每个状态定义可以进行的动作A与相应代价R，且代价已经确定（例如检测费用固定），设计对应动作的代价矩阵。
3. 针对不合格零配件的多次拆解复用，考虑第一次拆解后次品率的后验概率；但不考虑多于两次的拆解（沿用相应生产步骤后初次拆解的次品率）
4. 以“售出”状态作为迭代出口，并设置相应代价为售价的相反数。
Notes: 基于马尔可夫决策过程与贝尔曼方程的最优决策模型
简单提一下模型、和问题的关系 论文p14 （马尔可夫决策过程中，哪些是真的满足性质、哪些是做了近似）

## Slide 15
问题2——模型建立
状态定义及状态转移图
定义状态
i 表示零配件1的状态
j 表示零配件2的状态
 | 0 | 1 | 2 | 3
i= | 未拥有零配件1 | 拥有未检测的零配件1 | 拥有检测过的零配件1 | 拥有由不合格品拆解得的零配件1
j= | 未拥有零配件2 | 拥有未检测的零配件2 | 拥有检测过的零配件2 | 拥有由不合格品拆解得的零配件2
0 表示未拥有某零配件
1 表示拥有未检测的购买得的某零配件
2 表示拥有检测过的某零配件
3 表示拥有由不合格品拆解得的某零配件

## Slide 16
问题2——模型建立
使用价值迭代法求解上式贝尔曼方程。
1. 初始化所有状态的值函数V0(S) 和损失因子γ。
2. 对于每个状态，计算动作A 的成本C (S,A) 与跳转到未来状态S’的期望成本。
3. 考虑状态S 所有可能的动作，更新值函数。
代价函数R(s,a)
以“检测零配件2”动作为例
迁移概率矩阵
贝尔曼方程
Notes: 使用价值迭代法求解上式贝尔曼方程。
1. 初始化所有状态的值函数V0(S)为0。
2. 对于每个状态，计算采取不同动作A 后的成本C(S,A)，再根据状态转移概率P(S’ | S, a) 与将要跳转到的状态对应值函数 V(S’ )，计算跳转到未来状态S’ 的期望成本。
3. 针对状态S 所有可能的动作，选择使得总成本最小的动作 A 进行跳转，并更新值函数。

## Slide 17
问题2——模型求解

## Slide 18
问题3——模型分析
总状态数量随着m、n变化呈指数增长
状态数多，模型复杂
拆成多个子树
复用马尔可夫决策模型
状态数较少
1. 零配件状态设定与动作设定相似
2. 可以直接复用问题二的模型与方程，只需调整迁移概率矩阵和代价函数
3. 可以推广到不同的m、n值，适用于更复杂的生产情境
Notes: 右边有点乱

## Slide 19
问题3——模型分析
模型的拓展
配件 |  |  | 装配品 |  |  |  | 不合格成品 | 
次品率 | 购买单价 | 检测成本 | 次品率 | 装配成本 | 检测成本 | 市场售价 | 调换损失 | 拆解费用
零配件 |  |  | 半成品 |  |  |  | 不合格半成品 | 
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ① | ② | √
半成品 |  |  | 成品 |  |  |  | 不合格成品 | 
√ | ③ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
注：√表示题中已经给出数据 |  |  |  |  |  |  |  | 
①半成品的市场售价：设置足够大的市场售价，使整个马尔科夫链的状态转移不会因预期收益为负数而停止（但并不以此为实际价值）。
②半成品的调换损失：半成品实际上并无调换损失，但为保证模型完整仍沿用概念。设定足够大的调换费用，使得在设计代价矩阵时一定选择“企业检测”的费用。
③半成品的“购买单价”：通过不断调整售价，使得状态 S0,0 的预期收益接近于0，此时售价刚好填补预期成本。而此时预期成本是得到一个正品零配件的费用，因此用预期成本 × 半成品次品率作为购买单价。
Notes: 为了保持前后工序求解过程的一致性，本文需要求解拼接得到的半成品的次品率和其预
期单价，使其符合零配件具有次品率和购买成本的特征，从而能够作为零配件纳入下一
道生产工序迭代。

## Slide 20
问题3——模型求解
最大预期收益：45.09699078

## Slide 21
问题4——模型建立
置信区间下限公式
次品率p分布
置信区间上限公式
由于无信息先验，取
确定的次品率抽样检测 不确定 置信区间，抽样个数
考虑概率估计 选择使用 Beta分布和贝叶斯公式
Notes: 逆函数是因为要找对应累积概率达到时的置信区间上下限
基于马尔可夫决策过程与贝尔曼方程的最优决策模型
问题二三的拓展
次品率的变化 批量的大小变化（不同信度）
现有的东西不用说，最上面的东西说清楚

## Slide 22
问题4——模型建立与求解
信度 |  | 
显著性水平 |  | 
分位数 |  | 
样本量 |  | 
估计误差 |  | 
Notes: 逆函数是因为要找对应累积概率达到时的置信区间上下限

## Slide 23
问题4——结果分析
Notes: 逆函数是因为要找对应累积概率达到时的置信区间上下限

## Slide 24
问题4——结果分析
Notes: 逆函数是因为要找对应累积概率达到时的置信区间上下限

## Slide 25
问题4——结果分析
Notes: 逆函数是因为要找对应累积概率达到时的置信区间上下限

## Slide 26
模型评价
后验概率应用：模型通过动态更新次品率为后验概率，帮助筛选不合格品和管理返工，提供更准确的决策基础。
参数调整与普适性：通过调整模型参数，能解决复杂生产问题，如m道工序和n个零件，具备强推广性和普适性。
优化生产管理：基于马尔可夫决策过程，模型将生产过程根据零配件状态划分节点，确保决策结果只依赖当前状态，不记录单个零配件的检测状态，简化零配件管理。

## Slide 27
感谢观看
Thank you for listening
成员：林依灵、刘彬慧、王之毅
日期：2024年9月28日